PORTES SIMPLE ACTION – PARE-FLAMMES

E30 – E60 – E90 – E120

# Système de profilés

Cette gamme permet la réalisation de blocs-portes :

- simple action et/ou de châssis fixes pare-flammes

- degrés E30 à E120

- 1 ou 2 vantaux

- avec parties fixes latérales et/ou en imposte

Dans tous les cas, les éléments réalisés devront être conformes aux conditions de validité des classements de résistance au feu figurant dans les procès-verbaux d’essais.

Aussi nous vous proposons le PV… ou équivalent.

L'ossature de ces éléments est réalisée à partir de profilés acier de type Forster presto, laminés à froid aux galets et soudés en continu à partir d’un feuillard acier d'épaisseur 15/10èmes (en série 50).

Les profilés ont une profondeur de 50mm.

Ces profilés permettent de réaliser des constructions affleurées entre ouvrants et dormants présentant une face vue de 130mm.

# Traitements des profilés

Les éléments sont exclusivement assemblés par soudure aux angles et aux jonctions entre traverses et montants, suivie d'un meulage et d'un surfaçage. Après toutes les opérations de façonnage (soudures, perçages, usinages divers…), ils reçoivent un traitement anticorrosion suivi d'un thermolaquage adapté à son environnement, dans le respect de la norme NF P 24-351.

Il est conseillé de faire appel aux applicateurs agréés par l’AFTA  www.aftap.fr  afin de garantir une qualité optimale des traitements de surfaces.

# Quincailleries

La rotation des vantaux peut être assurée :

- par des paumelles visibles à souder ou à fixer mécaniquement :

Les paumelles à souder ou fixées mécaniquement dans la feuillure seront conformes à la Norme EN1191, classe de sollicitation 8 (1'000’000 de cycles à l’ouverture) selon EN 1124 qui définit la classification des performances exigées pour les portes des bâtiments publics.

- par des paumelles invisibles se logeant dans les corps creux des profilés :

L’asservissement à la fermeture des vantaux peut être assurée par différents modèles de ferme-portes (en applique ou encastré) mentionnés dans les PV d’essais.

La condamnation doit être assurée par les serrures à mortaiser mentionnées dans les PV d’essais. Elle peut être à 1 ou 2 points avec possibilité de contrôle d’accès et fonctions anti-paniques.

Spécificités :

- Les blocs-portes E30 et E60 ont également fait l’objet d’essais et de PV DAS (Dispositifs Actionnés de Sécurité) ( Voir PV concernés. Dans le cas particulier des ERP,  des informations concernant l’obligation de certification « NF - Portes Résistant au feu » sont disponibles ici : www.asf-securite-feu.fr (réglementation, liste des entreprises certifiées, etc.).

- Les blocs-portes E30 et E60 peuvent également s’inscrire dans de la cloison vitrée fixe EI30 et EI60 (Forster Fuego Light), ou dans des parois flexibles (cloisons légères) ( Voir PV concernés.

# Remplissages

L'étanchéité des remplissages (vitrages, panneaux pleins, EdR…) est assurée soit par du mastic silicone feu sur fond de joint, soit par des joints EPDM répondant aux spécifications de la norme NF P 85 301 conformément au  DTU.39.

Les vitrages seront en montage monolithique ou isolant selon listing disponible dans le PV de référence.

Le maintien en feuillure des remplissages se fera de manière invisible et sera assuré par des parcloses clipsées sur boutons acier autoforeurs et autotaraudeurs. Le choix du montage de la parclose se fera selon l’épaisseur et la nature du vitrage. Elle sera positionnée du côté intérieur. Le calage des vitrages sera réalisé à l'aide de cales d'assise résistantes au feu et de dureté appropriée laissant une libre circulation des eaux de drainage.

Les vitrages seront posés en feuillure auto-drainante et ventilée. Le drainage des remplissages et la ventilation des feuillures devront être effectués selon les directives du DTU 39.

# Avis de chantier

Toute modification au PV de référence (support, dimensions, etc…) sera validée par avis de chantier, que l’entreprise demandera à un laboratoire agréé.

# FABRICANTS

Il est conseillé de faire appel aux entreprises titulaires du marquage NF ou de la marque Secuflam, qui sont spécialisées dans le domaine de la menuiserie acier feu.

www.asf-securite-feu.fr

La documentation technique de la gamme Forster presto ainsi que la liste des PV d’essais en cours de validité sont téléchargeables au format PDF sur le site www.forster-profile.ch dans la rubrique « Téléchargement ».