##### Cloisons Pare-flammes 120 - E120

# Système

Cette gamme permet la réalisation de cloisons et/ou de châssis fixes pare-flammes, classement au feu E120.

Dans tous les cas, les éléments réalisés devront être conformes aux conditions de validité des classements de résistance au feu figurant dans les procès verbaux d’essais.

Aussi nous vous proposons le PV 11-A-504

L'ossature de ces éléments est réalisée à partir de profilés acier de type Forster presto, laminés à froid aux galets et soudés en continu à partir d’un feuillard acier d'épaisseur 15/10èmes (en série 50).

Les profilés ont une profondeur de 50mm.

La cloison ou le châssis vitré pourra ainsi être constitué :

## En périphérie

Profilé de 40mm de face vue. Son utilisation sera limitée pour une mise en œuvre du châssis dans une construction support à forte densité. Pour tout autre support validé on pourra utiliser un profilé de 40 (pour fixation dans le béton) 60, 70, 90 ou 110mm de face vue.

## En montant ou traverse intermédiaire

Constitué d’un profilé de 80, 90, 110 ou 130mm ou bien de deux profilés de 40 ou 50 mm de face vue assemblés mécaniquement dos-à-dos par soudure ou vissé mécaniquement par l’intermédiaire de vis autoforeuse ou autoperceuse.

# Traitements des profilés :

Les éléments sont exclusivement assemblés par soudure aux angles et aux jonctions entre traverses et montants, suivie d'un meulage et d'un surfaçage. Après toutes les opérations de façonnage (soudures, perçages, usinages divers), ils reçoivent un traitement anticorrosion suivi d'un thermolaquage adapté à son environnement dans le respect de la norme NF P 24-351.

Il est conseillé de faire appel aux applicateurs agréés par l’AFTA (www.aftap.fr) afin de garantir une qualité optimale des traitements de surfaces.

# Remplissages

L'étanchéité des remplissages (vitrages, panneaux pleins, EdR…) est assurée soit par du mastic silicone feu sur fond de joint, soit par des joints EPDM répondant aux spécifications de la norme NF P 85 301 conformément au  DTU. 39.

Les vitrages seront de type CONTRAFLAM LITE 60 (VSGI)  en montage monolithique ou isolant selon listing disponible dans le PV de référence.

Le maintien en feuillure des remplissages se fera de manière invisible et sera assuré par des parcloses clipsées sur boutons acier autoforeurs et autotaraudeurs. Le choix du montage de la parclose se fera selon l’épaisseur et la nature du vitrage. Elle sera positionnée du côté intérieur. Le calage des vitrages sera réalisé à l'aide de cale d'assise résistantes au feu et de dureté appropriée.

# Types de supports Validés

## Sur cloison normalisée rigide :

  - soit du béton armé d’une densité supérieure à 2200kg/m3 et d’épaisseur supérieure à 150mm

  - soit des parois en béton plein ou parpaings ayant une masse volumique d’au moins 1600kg/m3 et d’épaisseur supérieure à 250mm. 

Dans tous les cas la fixation de l’ouvrage au béton se fait au pas de 750mm environ par vis et cheville en Nylon. L’étanchéité périphérique est réalisée par bourrage de laine de roche, recouvert par un silicone neutre ou une tôle d’habillage alu/acier.

## Sur cloison légère

Cloison 120/70 disposant d’un procès verbal en cours de validité assurant au moins les performances EI120 pour les hauteurs envisagées.

# Avis de chantier

Si nécessaire, toutes modifications au PV de référence (support, dimensions, etc…) seront validées par avis de chantier que l’entreprise demandera à un laboratoire agréé.

# FABRICANTS

Il est conseillé de faire appel aux entreprises titulaires du marquage NF ou de la marque Secuflam, qui sont spécialisées dans le domaine de la menuiserie acier feu.

Voir www.asf-securite-feu.fr

La documentation technique de la gamme Forster PRESTO ainsi que la liste des PV d’essais en cours de validité sont téléchargeables au format PDF sur le site www.forster-profile.ch  dans la rubrique « Téléchargement ».

# Text boxes

Ce descriptif est basé sur un seul numéro de PV. D’autres solutions de remplissage peuvent être disponibles. Consultez la liste des PV sur www.forster-profile.ch/téléchargement.