Châssis fixes ou fenêtres ACIER 40-50

# Système de profilés

Les châssis fixes et les fenêtres (dormants + ouvrants) sont réalisés à partir de profilés acier de type Forster norm série 40 ou 50, laminés à froid aux galets et soudés en continu ou étirés, à partir d’un feuillard acier d'épaisseur 15 à 20/10èmes.

Cette gamme propose une large étendue de profondeurs (pour l’inertie) et de faces vues :

## Partie fixes :

Montants latéraux

Série 40	Série 50

Côté X variable de 20mm à 70mm	Côté X variable de 20mm à 90mm

Montants ou traverses intermédiaires

Série 40	Série 50

Côté X variable de  10mm à 70 mm	Côte X variable de 10mm à 90 mm

## Portes :

Réalisation de portes 1 ou 2 vantaux, simple action, avec ouverture intérieure ou extérieure. Barrière d’étanchéité par simple joint de type EPDM inséré sur l’ouvrant. Les paumelles à souder ou fixées mécaniquement dans la feuillure seront conformes à la Norme EN1191 classe de sollicitation 8 (1'000’000 de cycles à l’ouverture) selon EN 1124 qui définit la classification des performances exigées pour les portes des bâtiments publics.

Série 40

Série 50

## Fenêtres :

Réalisation d’ouvrants à la Française ou à l’Anglaise,1 ou 2 vantaux, OB, soufflet, projection.

Série 40

Série 50

L'étanchéité périphérique entre ouvrants et dormants est assurée par des joints EPDM.

L’utilisation d’un système de crémone cachée de type MTS avec béquille à levier pour les profilés fins est possible.

En utilisant le profilé d’ouvrant type EURONUT, on pourra utiliser toutes les quincailleries de type Européenne.

# Traitements des profilés :

Les éléments sont exclusivement assemblés par soudure aux angles et aux jonctions entre traverses et montants, suivie d'un meulage et d'un surfaçage. Après toutes les opérations de façonnage (soudures, perçages, usinages divers…), ils reçoivent un traitement anticorrosion suivi d'un thermolaquage adapté à son environnement dans le respect de la norme NF P 24-351.

Il est conseillé de faire appel aux applicateurs agréés par l’AFTA (www.aftap.fr) afin de garantir une qualité optimale du traitement de surface.

# Remplissages :

L'étanchéité des remplissages (vitrages, panneaux pleins, EdR…) est assurée soit par du mastic silicone sur fond de joint, soit par des joints EPDM, répondant aux spécifications de la norme NF P 85 301 conformément au  DTU 39.

Simple ou double vitrage.

Les vitrages isolants seront  sous certification CEKAL.

Le calage des vitrages sera réalisé à l'aide de cales d'assise plastique de dureté appropriée laissant une libre circulation des eaux de drainage.

Les vitrages seront posés en feuillure auto-drainante et ventilée.

Le maintien en feuillure des remplissages se fera de manière invisible et sera assuré par des parcloses clipsées sur boutons acier autoforeurs et autotaraudeurs. Le choix du montage de la parclose se fera selon l’épaisseur et la nature du vitrage. Elle sera positionnée du côté intérieur.

Le drainage des remplissages et la ventilation des feuillures devront être effectués selon les directives du DTU 39.

La documentation technique de la gamme Forster norm est téléchargeable au format PDF sur le site www.forster-profile.ch dans la rubrique « Téléchargement ».