##### PORTES COULISSANTES A LEVIER

# Système

La gamme Forster unico permet la réalisation de portes ou portes-fenêtres coulissantes à levier et/ou de châssis fixes satisfaisant aux exigences de la réglementation thermique en vigueur.

Ce système permet la mise en œuvre de grands éléments avec des renforts parfaitement invisibles :

- Hauteur ≤ 3,4 m en standard / >3,4 m sur demande

- largeur de vantail illimitée mais dépendante du poids

- poids de vantail ≤400kg

- éléments à 1 ou 2 vantaux

L'ossature de ces éléments est réalisée à partir des profilés acier isolés Forster Unico de 70 mm de profondeur.

Les profilés sont constitués de deux tubes acier laminés à froid aux galets et soudés en continu à partir d’un feuillard acier Sendzimir d'épaisseur 15/10ème. Ils sont assemblés par soudure laser sur un treillis isolant en acier inoxydable, simple ou double selon les sections de profilés.

Les profilés ainsi constitués en usine sont entièrement métalliques. Exempts de tout isolateur synthétique, ils respectent parfaitement l’environnement puisque 100% recyclables.

La gamme Forster Unico est reconnue comme étant traditionnelle par le CSTB et n’est donc pas soumise à avis technique. Elle permet de réaliser des fenêtres respectant les exigences du marquage CE et le procédé est conforme à la norme produit portes et fenêtres EN 14351.

Rail inox au sol avec ressaut de 15mm respectant ainsi la réglementation pour l’accessibilité des personnes handicapées.

Les profilés pour les dormants auront une profondeur de 170 mm.

Les faces vues seront de :	Profilé de cadre 	30 mm
	Profilé de vantail	85 mm

L’étanchéité et la protection phonique sont optimisées par la mise en place de double joint circulaire.

Ce système sera conforme à la norme EN 14351-1 et disposera donc d’un passeport CE.

Il proposera les performances suivantes, validées pour une hauteur de 3100mm :

## Perméabilité Porte à 1 vantail

à l’air : 	Classe 4 (selon EN 12207)

Etanchéité à l’eau : 	Classe 8A (selon EN 12208)

Résistance au vent : 	Classe C3/B3 (selon EN 12210)

Forces de manœuvre (EN 12207) : 	Classe 1

## Porte à 2 vantaux

Perméabilité à l’air : 	Classe 3 (selon EN 12207)

Etanchéité à l’eau :	Classe 7A (selon EN 12208)

Résistance au vent : 	Classe C2/B3 (selon EN 12210)

Forces de manœuvre (EN 12207) : 	Classe 1

# Traitement des profilés

Les éléments sont exclusivement assemblés par soudure aux angles et aux jonctions entre traverses et montants, suivie d'un meulage et d'un surfaçage. Après toutes les opérations de façonnage (soudures, perçages, usinages divers…), ils reçoivent un traitement anticorrosion suivi d'un thermolaquage adapté à son environnement dans le respect de la norme NF P 24-351.

Il est conseillé de faire appel aux applicateurs agréés par l’AFTA (www.aftap.fr) afin de garantir une qualité optimale des traitements de surfaces.

# Quincailleries

Quincaillerie encastrée, fournie et validée par le gammiste, adaptée au système Unico, garantissant l'étanchéité et la fonctionnalité du coulissant et proposant jusqu’à quatre points de verrouillage.

Position de sécurité intermédiaire entre l’ouverture et la fermeture permettant le passage d’aération tout en interdisant l’intrusion.

Rail en acier Inox silencieux.

Possibilité de mise en œuvre d’une commande d’ouverture automatisée avec télécommande en option.

# Remplissages

L'étanchéité des remplissages (vitrages, panneaux pleins, EdR…) est assurée soit par du mastic silicone sur fond de joint, soit par des joints EPDM bidureté coextrudés avec une bande butyle côté extérieur et tournant sur 4 côtés sans rupture du joint dans les angles (assurant ainsi une très bonne étanchéité des feuillures).

Les vitrages isolants seront sous certification CEKAL.

Le calage des vitrages sera réalisé à l'aide de cales d'assise plastique de dureté appropriée (cf. DTU 39) laissant une libre circulation des eaux de drainage.

Le drainage des remplissages et la ventilation des feuillures devront être effectués selon les directives du DTU 39.

Les profilés des traverses basses et intermédiaires peuvent pour cela être équipés soit :

de busettes en applique	de tubulures cachées (monodrain)

Le maintien en feuillure des remplissages se fera de manière invisible et sera assuré par des parcloses clipsées sur boutons acier autoforeurs et autotaraudeurs.

Le choix du montage de la parclose se fera selon l’épaisseur et la nature du vitrage. Elle sera positionnée du côté intérieur.

Possible d’utiliser du triple vitrage grâce au profilé Forster Unico Hi : Les hautes valeurs d’isolation thermique sont obtenues par l’adjonction de joints spécifiques en fond de feuillure et permettent d’atteindre, en association avec des triples vitrages, des valeurs Uw encore plus élevées.

La documentation technique de la gamme Forster Unico est téléchargeable au format PDF sur le site www.forster-profile.ch dans la rubrique « Téléchargement ».

Dans cette même rubrique et sur inscription, vous pouvez obtenir les passeports CE des portes Forster unico conformément à la norme produit EN 14351-1.