##### INOX

##### FENETRES COULISSANTES A TRANSLATION

# SYSTEME

La gamme Forster unico permet la réalisation de fenêtres oscillo-coulissantes et de châssis fixes satisfaisant aux exigences de la réglementation thermique en vigueur. L'ossature de ces éléments est réalisée à partir des profilés acier isolés Forster Unico de 70 mm de profondeur pour les dormants et 88 mm pour les ouvrants.

Les profilés sont constitués de deux tubes acier laminés à froid aux galets, soudés en continu à partir d’un feuillard inox d'épaisseur 15/10èmes et assemblés entre eux par soudure laser sur un treillis isolants en acier inoxydable.

Les profilés ainsi constitués en usine sont entièrement métalliques. Exempts de tout isolateur synthétique, ils respectent parfaitement l’environnement car 100% recyclables.

La gamme Forster Unico est reconnue comme étant traditionnelle par le CSTB et n’est donc pas soumise à avis technique. Elle permet de réaliser des fenêtres en respectant les exigences du marquage CE, et le procédé est conforme à la norme produit portes et fenêtres EN 14351.

Les profilés utilisés auront les caractéristiques suivantes :

## Dormant

Il est constitué de profilés acier inox 	épaisseur 15/10mm

section 70 x 70mm

section 90 x 70mm pour la traverse basse

Les profilés sont munis de joints EPDM insérés dans les gorges prévues à cet effet et qui permettent d’assurer une triple barrière d’étanchéité entre dormant et ouvrant.

## Ouvrant

Il est constitué de profilés acier inox 	épaisseur 15/10mm

section 70 x 88mm.

## Châssis fixes

Les profilés des châssis fixes sont très étroits et à dimensionner statiquement. Latéralement le profilé présentera une face vue allant de 50 à 70mm.

Le montant et/ou la traverse intermédiaire auront une face vue de 70 à 90mm.

# Traitement des profilés

Les éléments sont exclusivement assemblés par soudure selon le procédé T.I.G. (aux angles et aux jonctions entre traverses et montants) suivie d'un meulage et d’un polissage pour la reprise au droit des soudures.

Les profilés se présentent avec un polissage de type grain 220/240. Ils peuvent être livrés bruts de laminage de façon à recevoir en phase finale un traitement de surface de type polissage avec un autre grain ou un microbillage de type… au choix de l'architecte.

# Quincailleries

La quincaillerie se compose d’un rail en traverse basse et d’un rail de guidage en traverse haute, ainsi que d’un système de quincaillerie multipoint en position fermée, qui permettra de proposer des performances AEV, acoustique, thermique, etc.  similaires à un OF ou OB.

A l’ouverture par action sur la crémone, une position intermédiaire permet l’ouverture en soufflet. En actionnant l’ouverture complètement, l’ouvrant se déportera grâce au rail bas et au rail de guidage derrière la partie fixe.

Rail de guidage  Haut	Rail Bas

# Remplissages

L'étanchéité des remplissages (vitrages, panneaux pleins, EdR…) est assurée soit par du mastic silicone sur fond de joint, soit par des joints EPDM bidureté coextrudés avec une bande butyle côté extérieur. Cette bande tourne sur 4 côtés sans rupture du joint dans les angles, assurant ainsi une très bonne étanchéité des feuillures.

Les vitrages isolants seront sous certification CEKAL.

Le calage des vitrages sera réalisé à l'aide de cales d'assise plastique de dureté appropriée (cf. DTU 39) laissant une libre circulation des eaux de drainage.

Le drainage des remplissages et la ventilation des feuillures devront être effectués selon les directives du DTU 39. Les profilés des traverses basses et intermédiaires peuvent pour cela être équipés :

Soit de busettes en applique	soit de tubulures cachées (monodrain)

Le maintien en feuillure des remplissages se fera de manière invisible et sera assuré par des parcloses clipsées sur boutons acier autoforeurs et autotaraudeurs.

Le choix du montage de la parclose se fera selon l’épaisseur et la nature du vitrage. Elle sera positionnée du côté intérieur.

Il est possible de mettre en œuvre un triple vitrage grâce à l’Unico Hi : Les hautes valeurs d’isolation thermique sont obtenues par l’adjonction de joints spécifiques en fond de feuillure, qui, en association avec des triples vitrages, permettent d’atteindre, les valeurs Uw ci-dessous:

La documentation technique de la gamme Forster Unico est téléchargeable au format PDF sur le site www.forster-profile.ch dans la rubrique « Téléchargement ».