##### INOX

##### FENETRES à isolation thermique avec
résistance aux balles  FB4NS

# Système

Cette gamme permet la réalisation de fenêtres et/ou de châssis fixes justifiant d’un PV d’essai FB4NS selon EN 1522 et satisfaisant aux exigences de la réglementation thermique en vigueur. L'ossature de ces éléments est réalisée à partir des profilés acier isolés thermiquement Forster Unico de 70 mm de profondeur pour les dormants et 88 mm pour les ouvrants.

Les profilés sont constitués de deux tubes acier laminés à froid aux galets et soudés en continu (acier inoxydable 1.4301, d'épaisseur 15/10èmes). Ils sont assemblés entre eux par soudure laser sur un double treillis isolant en acier inoxydable.

Les profilés ainsi constitués en usine sont entièrement métalliques. Exempts de tout isolateur synthétique, ils respectent parfaitement l’environnement puisque 100% recyclables.

Un plat aluminum de 16mm d’épaisseur sera mis en œuvre dans la chambre intérieure du profilé en renfort.

La gamme Forster Unico est reconnue comme étant traditionnelle par le CSTB et n’est donc pas soumise à avis technique. Elle permet de réaliser des fenêtres dans le respect des exigences du marquage CE et le procédé est conforme à la norme produit portes et fenêtres EN 14351.

Le système permet la réalisation de fenêtres ouvrant à la française, oscillo-battante ou à soufflet.

Les profilés utilisés auront les caractéristiques suivantes :

## Dormant :

Il est constitué de profilés acier d’épaisseur 15/10mm et de section pouvant aller de 50 x 70mm à 70 x 70 mm selon l’inertie requise. Les profilés sont munis de joints EPDM insérés dans les gorges prévues à cet effet qui permettent d’assurer une triple barrière d’étanchéité entre dormant et ouvrant.

## Ouvrant :

Il est constitué de profilés acier d’épaisseur 15/10mm de section 70 x 88mm.

## Châssis fixes

On pourra réaliser des châssis fixes ou cloisons attenants à ces ouvrants avec des profilés étroits à dimensionner statiquement. Latéralement le profilé présentera une face vue de 50mm ou 90mm et en montant et/ou traverse intermédiaire une face vue de 70mm ou 90mm.

Face vue minimale 50 mm	ou 70 mm pour traverses intermédiaires

# Traitements des profilés

Les éléments sont exclusivement assemblés par soudure selon procédé T.I.G. aux angles et aux jonctions entre traverses et montants, suivie d'un meulage et d’un polissage pour la reprise au droit des soudures.

Les profilés proposent un polissage de type grain 220/240, ils peuvent être livrés bruts de laminage de façon à recevoir en phase finale un traitement de surface de type polissage avec un autre grain ou un microbillage de type XX au choix de l'architecte.

# Quincailleries

### Version française (OF) et/ou oscillo-battant (OB), 1 ou 2 vantaux :

Le vantail est articulé par 2 paumelles cylindriques en acier appartenant à un kit de fermeture oscillo-battant dont la référence (FORSTER) varie en fonction des dimensions du vantail et du sens d’ouverture de ce dernier.

### Version à soufflet :

La quincaillerie est composé de 3 paumelles en applique sur la traverse basse et d’un système de condamnation multipoint.

# Remplissages

L'étanchéité des remplissages (vitrages, panneaux pleins, EdR…) est assurée soit par du mastic silicone sur fond de joint, soit par des joints EPDM bidureté coextrudés avec une bande butyle côté extérieur et tournant sur 4 côtés sans rupture du joint dans les angles, assurant ainsi une très bonne étanchéité des feuillures.

Le vitrage sera :

- de type Insulight Protect, Typ ISO BR4NS de 53mm ou équivalent
	- ou un panneau plein conforme au PV

Le calage des vitrages sera réalisé à l'aide de cales d'assise plastique de dureté appropriée laissant une libre circulation des eaux de drainage.

Les vitrages seront posés en feuillure auto-drainante et ventilée.

Le drainage des remplissages et la ventilation des feuillures devront être effectués selon les directives du DTU 39.

Les profilés peuvent être équipés de busettes de drainage en applique :

- en polyamide 6.6 diamètre 10mm 
	- placées en partie basse de chaque baie à 80mm des extrémités latérales de la baie
	- et à 15 mm de l’extrémité haute du profilé.

Le maintien en feuillure des remplissages se fera par un plat acier inox vissé pour les parties fixes et par un tube acier inox vissé de 20 x 20 pour les ouvrants.

La documentation technique de la gamme Forster Unico est téléchargeable au format PDF sur le site www.forster-profile.ch dans la rubrique « Téléchargement »

Les passeports CE des fenêtres Forster UNICO conformément à la norme de produit EN 14351-1 sont également disponibles sur le site www.forster.profile.ch dans cette même rubrique après inscription pour une demande de licence :